Default
TITEL
INHALT
Elektrotechnische Grundgrößen
THEMA

---
Titel
ELEKTROTECHNISCHE GRUNDGRÖßEN

---
Inhalt
Überblick
Elektrische Ladung
Spannung und Spannungsarten
Strom
Elektrisches Potential
Quellen

---
Ladung_Titel
Ladung

---
Elementarteilchen
Elementarteilchen
Ladung

---
Ladung
Ladung als physikalische Größe
Formelzeichen	Q
Einheit	1C (Coulomb)
1C = 1A · 1s
Protonen besitzen eine positive Ladung.
Elektronen besitzen eine negative Ladung.
Anzahl Elektronen = Anzahl Protonen
→ nach außen neutral
Anzahl Elektronen < Anzahl Protonen
→ Elektronenmangel
→ nach außen positiv geladen
Anzahl Elektronen > Anzahl Protonen
→ Elektronenüberschuss
→ nach außen negativ geladen
Ladung

---
Elektrostatisches Grundgesetz
Elektrostatisches Grundgesetz
Gleiche elektrische Ladungen
stoßen sich ab.
Unterschiedliche Ladungen
ziehen sich an.
Warum fallen Elektronen nicht auf den Atomkern?
Ladung

---
Bewegliche_Ladungsträger_Titel
Bewegliche Ladungsträger

---
Metallbindung
Metallbindung
Art der chemischen Bindung
Geringe Anziehungskraft bei Außenelektronen
→ können leicht abgeben werden
→ positiv geladene Metallionen (Atomrümpfe)
→ nahezu frei bewegliche Elektronen
Hohe Anzahl frei beweglicher Elektronen
→ hohe Leitfähigkeit
Höhere Temperaturen versetzen Atomrümpfe in stärkere Schwingungen, wodurch der Widerstand erhöht wird
Bewegliche Ladungsträger

---
Spannung_Titel
Spannung